«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

АО «Башкиравтодор»

___________И.Б. Струговец

«___»______________2023г.

Техническое задание

на выполнение геологоразведочных работ с подсчетом запасов на Западном участке Абзаковского месторождения туфов и порфиритов (строительный камень) в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование разделов, задания | Содержание раздела, задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о Заказчике: | Акционерное общество «Башкиравтодор» |
| 2 | Предмет договора: | Выполнение Исполнитель обязуется выполнение геологоразведочные работы с подсчетом запасов на Западном участке Абзаковского месторождения туфов и порфиритов (строительный камень) в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан»: - Рекогносцировочное обследование 5,5 км; - Буровые работы и гидрогеологические работы (10 скважин средней глубиной 50,9 м и общим объемом 509 м); - Геологическая сопровождение бурения, документация керна скважин и опробование 509 метров; - Лабораторные испытания проб с пробподготовкой; – Камеральные работы с составление геологического отчета по подсчету запасов. |
| 3 | Сроки выполнения работ | Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ (исполнение договора) – согласно календарному плану (Приложение №1), а в части обязательств до их полного исполнения. |
| 4 | Основание проведения работ: | Лицензия на пользование недрами УФА 02860 ТЭ с целевым назначением и видами работ: добыча строительного камня на Западном участке Абзаковского месторождении туфов и порфиритов, выданная Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан от 02.03.2015. Дата окончания действия лицензии 31.12.2019. Изменения в лицензию УФА 02860 ТЭ от 13.12.2019. Дата окончания действия лицензии - 31.12.2028. |
| 5 | Целевое назначение работ | Обеспечение строительным материалом филиалов АО «Башкиравтодор» для нужд ремонта, содержания и реконструкции, автомобильных дорог. |
| 6 | Пространственные границы объекта | Российская Федерация, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Белорецкий муниципальный район, в 3 км северо-восточнее с. Новоабзаково. Площадь участка 32,0 га. Географические координаты угловых точек участка недр в системе координат СК-42 (согласно лицензии, на пользование недрами УФА 02860 ТЭ): № точки Северная широта Восточная долгота град. мин. сек. град. мин. сек. 1 53 49 30 58 40 42 2 53 49 47 58 40 43 3 53 49 50 58 41 11 4 53 49 26 58 41 08 Географические координаты угловых точек участка недр в системе координат ГСК-2011: № Северная широта Восточная долгота точки град. мин. сек. град. мин. сек. 1 53 49 31,206 58 40 37,288 2 53 49 48,207 58 40 38,287 3 53 49 51,207 58 41 6,288 4 53 49 27,206 58 41 3,289 Географические координаты в картографической системе координат ГСК-2011 приводятся на основании Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по данным, представленным недропользователем. Проведение геологоразведочных работ проектируется в рамках лицензии на пользование недрами УФА 02860 ТЭ на участке, имеющем статус горного отвода. Граница горного отвода по глубине - горизонт +645 м. |
| 7 | Исходные данные для начала производства | – Лицензия на пользование недрами УФА 02860 ТЭ с целевым назначением и видами работ: добыча строительного камня на Западном участке Абзаковского месторождении туфов и порфиритов, выданная Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан от 02.03.2015. Дата окончания действия лицензии 31.12.2019. Изменения в лицензию УФА 02860 ТЭ от 13.12.2019. Дата окончания действия лицензии - 31.12.2028. – Проект «Доразведка туфов и порфиритов (строительного камня) на Западном участке Абзаковского месторождения в Муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан». – Положительное экспертное заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза» № 146-02-05/2023 от 02.08.2023г.; – Топографическая съемка Западного участка Абзаковского месторождениятуфов и порфиритов в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан. |
| 8 | Требования к техническим характеристикам работ |
| 8.1 | №№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 1. Топографо-геодезические работы: * 1.1 Инструментальная планово-высотная привязка скважин теодолитными ходами точности 1:1000 точка 10 1.2 Дополнение плана маркшейдерской съемки масштаба 1:1000 в программе «CREDO» с нанесением на него устьев проектных скважин дм2 32,0 2. Полевые работы: 2.1 Рекогносцировочное обследование км 5,5 3. Буровые работы: 3.1 Бурение скважин скв/пог м 10/509 3.2 Ликвидационный тампонаж скважин пог. м 509,0 3.3 Монтаж, демонтаж, перевозки м/д 10 3.4 Радиометрический промер керна пог. м 483,6 3.5 Строительство гидрогеологических скважин (расширение ствола) скв/пог м 1/50,9 3.6 Откачки с отбором пробы воды опыт 1 3.7 Замеры уровня воды замер 20 |
|  | 4. Документация керна скважин и опробование 4.1. Документация керна скважин пог. м 483,6 4.2 Радиометрический промер керна пог. м 483,6 4.3 Отбор штуфных рядовых проб и подготовкой их для лаборатории проба 96 4.4 Отбор валовых проб проба 1 4.5 Отбор бороздовых проб из керна проба 6 4.6 Отбор лабораторных проб проба 6 4.7 Отбор монолитов проба 9 4.8 Отбор керновых проб на агрохимию проба 6 5. Лабораторные и технологические исследования: 5.1 Сокращённый физико-механический анализ анализ 70 5.2 Полный физико-механический анализ анализ 6 5.3 Контрольное определение содержания слабых пород анализ 5 5.4 Минералого-петрографический анализ анализ 20 5.5 Химический анализ анализ 6 5.6 Радиационно-гигиеническая оценка анализ 6 5.7 Лабораторно-технологические испытания щебня анализ 1 5.8 Инженерно-геологические исследования анализ 9 5.9 Агрохимический анализ анализ 6 5.10 Лабораторные испытание проб воды – химический и радиологический анализ анализ 1 6 Камеральная обработка: 6.1 Камеральная обработка материалов и составление отчета отчет 1 Примечание: * п.1. выполняется собственными силами «Заказчика». |
| 8.2 | Документация сдается на бумажном носителе (текст – Microsoft Office Word, графика – PDF) в количестве -5 экземпляров и в электронном виде (текст – Microsoft Office Word, графика – dwg АutoCad). |
| 9 | Основные геологические задачи проектируемых работ | Доизучить условия залегания, строение и морфологию залежи туфов и порфиритов (строит ельного камня) в степени достаточной для подсчета запасов категорий А, В и С1; Доизучить качественную характеристику и вещественный состав туфов и порфиритов (строительного камня); Уточнить горно-геологические, гидрогеологические условия залегания полезного ископаемого и горнотехнические условия его отработки; Оценить промышленную ценность Западного участка Абзаковского месторождения и подготовленность его для промышленного освоения в современных условиях; Пересчитать запасы туфов и порфиритов (строительного камня) по категориям А, В и С1. |
| 10 | Особые условия Заказчика | 1. Исполнитель самостоятельно составляет и оформляет геологический отчет в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде и передает на хранение в ФГБУ «Росгеолфонд», Башкортостанский филиал ФБУ «ТФГИ» по Приволжскому федеральному округу, Башкирский республиканский геологический фонд Минэкологии РБ, АО «Башкиравтодор». В случае отрицательного заключения геологического отчета по запасам общераспространённых полезных ископаемых (ОПИ), по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает убытки за проведение повторной государственной экспертизы запасов. 2. В случае обнаружения недостатков (недоработок) или отрицательного заключения по согласованию проектной документации, Исполнитель по требованию Заказчика, безвозмездно устраняет недостатки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения замечаний. |
| 11 | Требования к исполнителю | 1.Наличие необходимого штата сотрудников необходимого для выполнения работ по договору с предоставлением справки о кадрах. Для подтверждения наличии в штате квалифицированных специалистов к справке необходимо приложить копии: - копии дипломов на специалистов (главный геолог и/или геолог) – наличие высшего профессионального (геологического) образования; -удостоверение о прохождении курсов – машинист буровой установки. Справка с приложенными к ним подтверждающими документами так же предоставляется после признания участника запроса предложений Победителем процедуры, но до заключения Договора, отказ от предоставления документов трактуется как уклонение от заключения договора). 2. Наличие транспортных средств в технически исправном состоянии, пригодном для выполнения буровых работ, что подтверждается копиями ПТС, технического осмотра транспортных средств (предоставляются после признания участника запроса предложений Победителем процедуры, но до заключения Договора, отказ от предоставления документов трактуется как уклонение от заключения договора). В случае если техника находится в аренде, после признания участника запроса предложений Победителем процедуры, но до заключения Договора, Подрядчик предоставляет копию договора аренды на арендованную технику. Отказ от предоставления документов трактуется как уклонение от заключения договора. 3. Опыт выполнения аналогичных поставок, выполнения работ и оказания работ по вышеперечисленным видам работ. Наличие контрактов (договоров) со всеми приложениями в том числе со сметами по выполненной работе, свидетельствующих об исполнении обязательств (акты выполненных работ и т.д.) и копии документов (письма и/или приказы и/или протоколы и т.д.) с положительным рассмотрением и/или согласованием и/или утверждением результатов работ в Федеральных органах исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора). |
| 14 | Цена Договора и порядок оплаты | 1.Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе командировочные, транспортные расходы, страхование, а также все подлежащие к уплате обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. Цена Договора подлежит изменению в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 2.Оплата оказанных Исполнителем работ осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом (приложение № 1) и после окончания работ, оказанных по заявке Заказчика, после подписания Заказчиком акта о выполненных работах, в течение 7 (семи) рабочих дней путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. По согласованию сторон возможна и иная форма расчетов, не запрещенная действующим законодательством. 3.Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика. 4.Начальная (максимальная) цена договора: 7 287 685,20 рублей, с учетом НДС (в соответствии действующим законодательством). |
| 15 | Критерии оценки | Цена договора – 60 %. Опыт выполнения аналогичных поставок, выполнения работ и оказания работ – 40 % (не менее 100 % от начальной (максимальной) цены, и заключенные за последние 3 лет). |
| 16 | Срок выполнения работ | Согласно календарного плана выполнения работ |
| 17 | Обеспечение заявки | Не требуется. |
| 18 | Обеспечение договора | Не требуется. |

Согласовано:

Начальник ОПБ АО «Башкиравтодор»

_______________ А.Р. Амиров

«___»______________2023г.

Приложение №1 к Техническому заданию

Расчет

| № этапа | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Объем работ | Начальная (максимальная) цена этапа работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекогносцировочное обследование | 5,5 км | 6 600,0 |
|  | Буровые работы и гидрогеологические работы | 509 метров | 4 625 244,0 |
| 2 | Геологическая сопровождение бурения, документация керна скважин и опробование | 509 метров | 650 678,4 |
| 3 | Лабораторные испытания проб с проб подготовкой | Сокращённый физико-механический анализ – 70 проб Полный физико-механический анализ – 6 проб Контрольное определение содержания слабых пород- 5 проб Минералого-петрографический анализ -20 проб Химический анализ – 6 проб Радиационно-гигиеническая оценка - 6 проб Лабораторно-технологические испытания щебня -1 проба Инженерно-геологические исследования - 9 проб Агрохимический анализ -6 проб Лабораторные испытание проб воды – химический и радиологический анализ -1 проба | 1 093 162,8 |
| 4 | Камеральные работы и составление геологического отчета | 1 отчет | 912000,0 |
|  | Итого, руб. с НДС |  | 7 287 685,2 |

Согласовано:

Начальник ОПБ АО «Башкиравтодор»

_______________ А.Р. Амиров

«___»______________2023г.